1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС, утвержденным «23» декабря 2010 г., приказ № 2025 для специальности 23.05.05 (190901.65) «Системы обеспечения движения поездов» по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация».

Целью преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является формирование у студентов знаний в области теоретических основ метрологии, обучение их практическим навыкам в использовании методов и средств электрических измерений, а также формирование понятий о стандартизации как средстве повышения технического уровня и качества продукции и о сертификации как процедуре, подтверждающей соответствие продукции стандарту или техническим условиям.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

– изучение правовых основ метрологии, стандартизации и сертификации;

– изучение устройства технических средств измерений;

– получение навыков в использовании методов и средств электрических измерений при выполнении лабораторных и исследовательских работ по смежным дисциплинам;

– изучение государственной системы обеспечения единства измерений.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

– правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации;

– государственную систему обеспечения единства измерений;

– метрологические службы, обеспечивающие единство измерений;

– технические средства измерений;

– принципы построения международных и отечественных стандартов;

– правила пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативно-технической документацией;

– структуру и функции государственной и ведомственной метрологических служб;

– организацию работы по стандартизации на железнодорожном транспорте;

– систему органов, осуществляющих сертификацию продукции;

– правила поверки измерительных приборов.

Уметь:

– применять методы и средства технических измерений;

– применять стандарты, технические регламенты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции;

– использовать основные методы и средства измерений электрических, магнитных и неэлектрических величин при выполнении лабораторных и исследовательских работ по специальным дисциплинам;

– использовать основные методы и средства измерений при обслуживании электротехнических устройств железнодорожного транспорта.

Владеть:

– методами и средствами технических измерений;

– приемами использования стандартов и других нормативных документов при оценке, контроле качества и сертификации продукции.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК):

- ОК-1 ‒ знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):

- ПК-8 ‒ способность использовать навыки проведения измерительного эксперимента и оценки его результатов на основе знаний о методах метрологии, стандартизации и сертификации;

- ПК-15 ‒  умение использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации и правилам технической эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и производства систем обеспечения движения поездов; использовать технические средства для диагностики технического состояния систем; использовать элементы экономического анализа в практической деятельности;

- ПК-25 ‒ умением использовать информационные технологии при разработке новых устройств систем обеспечения движения поездов, ремонтного оборудования, средств механизации и автоматизации производства.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной

программы

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла дисциплин (С3). В соответствии с ФГОС ВПО дисциплине присвоен код С3.Б.2.

Для ее изучение требуется предварительное освоение следующих дисциплин:

‒ «Математика» (С2.Б.1);

‒ «Физика» (С2.Б.2);

‒ «Теория линейных электрических цепей» (С3.Б.16).

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» служит основой для изучения следующих дисциплин:

‒ «Системы менеджмента качества в хозяйстве электроснабжения железных дорог» (С1.Б.11);

‒ «Основы технической диагностики» (С3.Б.9);

‒ «Электромагнитная совместимость и средства защиты» (С3.Б.11);

‒ «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» (С2.Б.12);

‒ «Электронная техника и преобразователи в электроснабжении» (С3.Б.24);

‒ «Автоматизация системы электроснабжения» (С3.Б.25);

‒ «Эксплуатационная практика» (С5.П);

‒ «Релейная защита» (С3.Б.26);

‒ «Организация высокоскоростного движения» (С3.В.ОД.2);

‒ «Сооружение и монтаж устройств электроснабжения» (С3.В.ДВ.1.2).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 |
| Аудиторные занятия (всего) | 54 | 54 |
| В том числе: |  |  |
| лекции (Л) | 36 | 36 |
| практические занятия (ПЗ) | ‒ | ‒ |
| лабораторные работы (ЛР) | 18 | 18 |
| контроль самостоятельной работы (КСР) | ‒ | ‒ |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 27 | 27 |
| Контроль | 63 | 63 |
| Форма контроля знаний | Экзамен | Экзамен |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 144/4 | 144/4 |
| Количество часов в интерактивной форме | 18 | 18 |

Для заочной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |
| Аудиторные занятия (всего) | 12 | 12 |
| В том числе: |  |  |
| лекции (Л) | 8 | 8 |
| практические занятия (ПЗ) | ‒ | ‒ |
| лабораторные работы (ЛР) | 4 | 4 |
| контроль самостоятельной работы (КСР) | ‒ | ‒ |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 123 | 123 |
| Контрольные работы, шт. | 1 | 1 |
| Контроль | 9 | 9 |
| Форма контроля знаний | Экзамен | Экзамен |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 144/4 | 144/4 |
| Количество часов в интерактивной форме | 4 | 4 |

### 5. Содержание  и структура дисциплины

## 5.1 Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1. Введение |
| 1 | Основные положения | Роль метрологии и измерительной техники в решении задач научно-технического прогресса в области создания и эксплуатации электротехнических систем железнодорожного транспорта. Государственная система обеспечения единства измерений. Международное сотрудничество в области измерений. |
| Модуль 2. Теоретические основы метрологии |
| 2 | Основные понятия и определения | Основные метрологические термины и определения. Международная система единиц физических величин. Кратные и дольные приставки единиц. Классификация и краткая характеристика видов, методов и средств измерений; прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения; методы непосредственной оценки и методы сравнения; измерительные приборы, измерительные преобразователи, электроизмерительные установки, информационно-измерительные системы. |
| 3 | Погрешности измерений | Источники и классификация погрешностей измерений: инструментальные, методические и субъективные; систематические погрешности; случайные погрешности, законы их распределения, точечная и интегральные оценки случайных погрешностей; аддитивные и мультипликативные погрешности; основные и дополнительные погрешности; абсолютная, относительная и приведенная погрешности; погрешности косвенных измерений. |
| 4 | Метрологические и неметрологические характеристики средств измерений | Статические характеристики средств измерений: функция преобразования, диапазон и пределы измерений, чувствительность, входные параметры, класс точности, способы нормирования классов точности. Повышение точности измерений. Динамические характеристики средств измерений. Поверка средств измерений. |
| 5 | Обработка результатов измерений | Вероятностные оценки погрешностей при многократных измерениях. Числовые характеристики. Правила представления результатов измерений. |
| Модуль 3. Средства измерений и их метрологические характеристики |
| 6 | Масштабные измерительные преобразователи | Измерительные преобразователи тока и напряжения. Шунты, делители, измерительные трансформаторы. |
| 7 | Электроизмерительные аналоговые измерительные механизмы (ИМ) и приборы непосредственной оценки и их применение | Уравнение движения подвижной части ИМ. Общие детали и узлы. Магнитоэлектрические (МЭ) ИМ. МЭ логометр. Выпрямительные приборы. Эксплуатационные свойства, расширение пределов измерения. МЭ гальванометры (обыкновенные, баллистические, вибрационные), их устройство. Переходные процессы в МЭ гальванометрах. Термоэлектрические приборы и их характеристики. Импульсные и селективные электронные вольтметры и их свойства. Устройство электромагнитных и электростатических ИМ и приборов. Область применения, эксплуатационные свойства и расширение пределов измерений. Электро- и ферродинамические ИМ и приборы. Их применение в частотомерах и фазометрах. Эксплуатационные свойства, расширение пределов измерений. Измерение мощностей. Электродинамический ваттметр. ЭД счетчик энергии. Индукционные счетчики энергии и их характеристики. Частотные характеристики ИМ. Влияние формы кривой измеряемой величины на показания приборов. |
| 8 | Электронные приборы | Измерение электрических величин электронными аналоговыми приборами. Электронные вольтметры (ЭВ) постоянного и переменного тока. Детекторы амплитудных, средних и действующих значений. Электронный омметр. Устройство электронных ваттметров. Общие эксплуатационные свойства ЭВ. Устройство электронных счетчиков. |
| 9 | Электронно-лучевые осциллографы (ЭО) | Устройство электронно-лучевой трубки. Принцип действия ЭО и его основные характеристики. Измерение временных интервалов, частоты и фазового сдвига с помощью ЭО. |
| 10 | Цифровые измерительные приборы | Измерение физических величин цифровыми приборами (ЦП). Основные определения, характеристики ЦП. Методическая погрешность и методы преобразования непрерывно изменяющихся величин в коды. Узлы ЦП. Устройство и принцип работы ЦП последовательного счета и поразрядного уравновешивания. Измерение интервалов времени, фазового сдвига, частоты, напряжений, токов и сопротивлений с помощью ЦП. Цифровые омметры. Быстродействующие ЦП. Общие замечания к ЦП. |
| 11 | Регистрация изменяющихся во времени электрических величин | Классификация регистрирующих приборов. Самопишущие приборы. Светолучевые осциллографы. МЭ вибратор. Регистрационные приборы с микроЭВМ. Магнитограф. Графопостроители и их устройство. Другие приборы регистрации. |
| 12 | Информационно-измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы | Назначение, классификация, структура, метрологические характеристики информационно-измерительных систем (ИИС). Функциональные узлы и унифицированные сигналы ИИС. Телеизмерительные системы. Назначение, структура, метрологические характеристики измерительно-вычислительных комплексов (ИВК). |
| 13 | Микропроцессорные системы и микроЭВМ в измерительной технике | Основные направления применения микропроцессоров (МП) и микроЭВМ в измерительной технике. Архитектура измерительных систем с МП и микроЭВМ. Общие принципы построения МП. Измерительные приборы со встроенными МП. Измерительные системы на базе ЭВМ. Перспективы развития измерительной техники. |
| Модуль 4. Методы измерений |
| 14 | Прямые и косвенные методы измерения параметров электрических цепей | Измерение частоты и фазового сдвига. Методы одного, двух и трех приборов. |
| 15 | Измерение электрических величин методами сравнения с мерой | Общая теория мостовых схем. Мосты постоянного и переменного тока и их применение. Компенсаторы постоянного и переменного тока и их применение. |
| 16 | Измерение магнитных величин | Измерение параметров магнитного поля в статическом и динамическом режимах. Принцип действия веберметров и тесламетров. Измерение статических и динамических характеристик магнитных материалов. |
| 17 | Измерение неэлектрических величин | Принципы построения измерительных приборов. Измерительные датчики и преобразователи (параметрические, генераторные). Приборы для измерения температуры. Приборы для измерения геометрических величин. Применение лазерных дальномеров и интерферометров. Измерение механических величин (сил, давлений, моментов, механических напряжений, пройденного пути, скоростей и ускорений). Понятие о методах измерения вероятностных характеристик случайных процессов. |
| Модуль 5. Стандартизация и сертификация |
| 18 | Основные положения государственной системы стандартизации | Понятие стандартизации. Законодательство РФ о стандартизации. Международное сотрудничество в области стандартизации. Международная организация по стандартизации (ИСО). Организация работ по стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и их применение. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. Обеспечение единства измерений. Законодательство РФ об обеспечении единства измерений. |
| 19 | Основные положения государственной системы сертификации | Понятие сертификации. Цели сертификации. Характер сертификации (обязательная и добровольная). Законодательство РФ о сертификации. Система сертификации. Сертификат и знак соответствия, значение сертификации в определении соответствия продукции стандарту или определенным требованиям. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС | КСР | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные положения | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| 2 | Основные понятия и определения | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| 3 | Погрешности измерений | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| 4 | Метрологические и неметрологические характеристики средств измерений | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| 5 | Обработка результатов измерений | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| 6 | Масштабные измерительные преобразователи | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| 7 | Электроизмерительные аналоговые измерительные механизмы (ИМ) и приборы непосредственной оценки и их применение | 2 |  | 6 | 2 |  | 10 |
| 8 | Электронные приборы | 2 |  | 2 | 2 |  | 6 |
| 9 | Электронно-лучевые осциллографы (ЭО) | 2 |  | 4 | 2 |  | 8 |
| 10 | Цифровые измерительные приборы | 2 |  | 2 | 2 |  | 6 |
| 11 | Регистрация изменяющихся во времени электрических величин | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| 12 | Информационно-измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы | 2 |  |  | 2 |  | 4 |
| 13 | Микропроцессорные системы и микроЭВМ в измерительной технике | 2 |  |  | 2 |  | 4 |
| 14 | Прямые и косвенные методы измерения параметров электрических цепей | 2 |  | 2 | 2 |  | 6 |
| 15 | Измерение электрических величин методами сравнения с мерой | 2 |  | 2 | 2 |  | 6 |
| 16 | Измерение магнитных величин | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| 17 | Измерение неэлектрических величин | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| 18 | Основные положения государственной системы стандартизации | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| 19 | Основные положения государственной системы сертификации | 2 |  |  | 1 |  | 3 |

Для заочной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС | КСР | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные положения |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 2 | Основные понятия и определения | 0,5 |  |  | 2 |  | 2,5 |
| 3 | Погрешности измерений | 0,5 |  |  | 6 |  | 6,5 |
| 4 | Метрологические и неметрологические характеристики средств измерений | 0,5 |  |  | 6 |  | 6,5 |
| 5 | Обработка результатов измерений |  |  |  | 6 |  | 6 |
| 6 | Масштабные измерительные преобразователи |  |  |  | 6 |  | 6 |
| 7 | Электроизмерительные аналоговые измерительные механизмы (ИМ) и приборы непосредственной оценки и их применение | 1 |  | 1 | 16 |  | 18 |
| 8 | Электронные приборы | 1 |  | 1 | 10 |  | 12 |
| 9 | Электронно-лучевые осциллографы (ЭО) | 0,5 |  | 1 | 10 |  | 11,5 |
| 10 | Цифровые измерительные приборы | 1 |  | 1 | 10 |  | 12 |
| 11 | Регистрация изменяющихся во времени электрических величин |  |  |  | 6 |  | 6 |
| 12 | Информационно-измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы | 0,5 |  |  | 5 |  | 10,5 |
| 13 | Микропроцессорные системы и микроЭВМ в измерительной технике | 0,5 |  |  | 6 |  | 6,5 |
| 14 | Прямые и косвенные методы измерения параметров электрических цепей | 0,5 |  |  | 6 |  | 6,5 |
| 15 | Измерение электрических величин методами сравнения с мерой | 0,5 |  |  | 6 |  | 6,5 |
| 16 | Измерение магнитных величин |  |  |  | 6 |  | 6 |
| 17 | Измерение неэлектрических величин |  |  |  | 6 |  | 6 |
| 18 | Основные положения государственной системы стандартизации | 0,5 |  |  | 4 |  | 4,5 |
| 19 | Основные положения государственной системы сертификации | 0,5 |  |  | 4 |  | 4,5 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные положения | Метрология, стандарти-зация, сертификация и элетро-измерительная техника: Учеб. пособие для вузов/Под ред. К.К. Кима. – М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2008. – 367 с. Метрология, стандарти-зация и сертификация: учеб. для вузов/Под ред. В.В. Алексеева. ‒ 3 ред. ‒ М.: Академия, 2010. ‒ 379 с. Метрология и техническое регулирование: Учеб. пособие для вузов/Под ред. К.К. Кима. ‒ М.: УМЦ ЖДТ, 2006. ‒ 256 с. (электронный ресурс: http://e.lanbook.com). Методические указания к лабораторным работам. Задание на контрольную работу с методическими указаниями по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» (заочная форма обучения). |
| 2 | Основные понятия и определения |  |
| 3 | Погрешности измерений |  |
| 4 | Метрологические и неметрологические характеристики средств измерений |  |
| 5 | Обработка результатов измерений |  |
| 6 | Масштабные измерительные преобразователи |  |
| 7 | Электроизмерительные аналоговые измерительные механизмы (ИМ) и приборы непосредственной оценки и их применение |  |
| 8 | Электронные приборы |  |
| 9 | Электронно-лучевые осциллографы (ЭО) |  |
| 10 | Цифровые измерительные приборы |  |
| 11 | Регистрация изменяющихся во времени электрических величин |  |
| 12 | Информационно-измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы |  |
| 13 | Микропроцессорные системы и микроЭВМ в измерительной технике |  |
| 14 | Прямые и косвенные методы измерения параметров электрических цепей |  |
| 15 | Измерение электрических величин методами сравнения с мерой |  |
| 16 | Измерение магнитных величин |  |
| 17 | Измерение неэлектрических величин |  |
| 18 | Основные положения государственной системы стандартизации |  |
| 19 | Основные положения государственной системы сертификации |  |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» (С3.Б.2) является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры «Теоретические основы электротехники» и утвержденным заведующим кафедрой.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины

Все обучающиеся имеют доступ к электронным учебно-методическим комплексам (ЭУМК) по изучаемой дисциплине согласно персональным логинам и паролям.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС) через сайт Научно-технической библиотеки Университета http://library.pgups.ru/, содержащей основные издания по изучаемой дисциплине.

ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: Учеб. пособие для вузов/Под ред. К.К. Кима. – М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2008. – 367 с.

- Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. для вузов/Под ред. В.В. Алексеева. ‒ 2-е изд. ‒ М.: Академия, 2008. ‒ 379 с.

- Метрология и техническое регулирование: Учеб. пособие для вузов/Под ред. К.К. Кима. ‒ М.: УМЦ ЖДТ, 2006. ‒ 256 с. (электронный ресурс: http://e.lanbook.com).

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Лифшиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учеб. для вузов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2009. – 412 с.

- Ким К.К., Анисимов Г.Н. Электроизмерительная техника. Ч.1: Учебное пособие. – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2005. – 66 с.

- Ким К.К., Анисимов Г.Н. Электроизмерительная техника. Ч.2: Учебное пособие. – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2007. – 26 с.

- Ким К.К., Анисимов Г.Н. Электроизмерительная техника. Ч.3: Учебное пособие. – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. – 60 с.

- Ким К.К., Анисимов Г.Н. Электроизмерительная техника. Ч.4: Учебное пособие. – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. – 25 с.

- Ким К.К., Анисимов Г.Н. Электроизмерительная техника. Ч.5: Учебное пособие. – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2009. – 29 с.

- Ким К.К., Анисимов Г.Н. Электрические измерения неэлектрических величин: учеб. пособие. ‒ М.: ФГБОУ Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2014. ‒ 134 с. (электронный ресурс: http://e.lanbook.com).

- Ким К.К., Анисимов Г.Н., Чураков А.И. Поверка средств измерений электрических величин: учеб. пособие. ‒ М.: ФГБОУ Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2014. ‒ 140 с. (электронный ресурс: http://e.lanbook.com).

- Панфилов В.А. Электрические измерения. ‒ М.: Академия, 2008. ‒ 288 с.

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. http://e.lanbook.com

2. http://library.pgups.ru

3. http://library.miit.ru

8.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Методические указания к лабораторной работе «Исследование электромеханических вольтметров»/Чураков А.И. ‒ СПб: ПГУПС, 2001. ‒ 13 с.

2. Методические указания к лабораторной работе «Измерение сопротивлений средней величины»/Чепурин В.П. ‒ СПб: ПГУПС, 1997. ‒ 13 с.

3. Методические указания к лабораторной работе «Двухлучевой электронный осциллограф и его применение»/Чураков А.И. ‒ СПб: ПГУПС, 2004. ‒ 14 с.

5. Методические указания к лабораторной работе «Мосты переменного тока»/Анисимов Г.Н. ‒ СПб: ПГУПС, 2004. ‒ 15 с.

6. Методические указания к лабораторной работе «Поверка счетчиков электрической энергии»/Чураков А.И. ‒ СПб: ПГУПС, 2014. ‒ 7 с.

7. Методические указания к лабораторной работе «Измерение мощности и энергий в трехфазных цепях»/Чепурин В.П. ‒ СПб: ПГУПС, 1997. ‒ 11 с.

8. Задание на контрольную работу с методическими указаниями по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» (для заочной формы обучения)

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»:

‒ технические средства (две мультимедийные установки; персональные компьютеры, проектор);

‒ методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов);

‒ перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (электронная почта, электронные учебные и учебно-методические материалы).

Кафедра «Теоретические основы электротехники» обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Microsoft Windows 7; Microsoft Word 2007; Microsoft Excel 2007; Microsoft PowerPoint 2007.

Приложение